## Slide 1: 747-400 EPIC
With EPIC and Project Magenta

## Slide 2
FSX
FSUIPC
EPICINFO
EPICIO
EPIC Hardware
EPICINFO.CFG

## Slide 3: EPICINFO - EPICIO
EPICINFO
EPICINFO.CFG
EPICIO
DefineQProc
Pigeon Holes
Nqw

## Slide 4: EPICINFO - EPICIO
EPICINFO
EPICINFO.CFG
EPICIO INPUT
DefineQProc
Pigeon Holes
Nqw
EPICIO OUTPUT
64BTN Module
Rotary Module
32 Digit Display Controller
32 Point Output Module

## Slide 5: EPIC Hardware
Rotary Module
64BTN Module
32 Digit Display Controller
32 Point Output Module
definemodule(1,SLOWSCAN,0,8)
definemodule(7,FASTSCAN,0,4)
J1 connected to J4 on module ABA => Epic inputs M1/R0/B0 to M1/R7/B7

## Slide 6
Rotary Module
64BTN Module
32 Digit Display Controller
32 Point Output Module
MCP
MCP Buttons
MCP Displays
MCP Leds
MCP Rotaries
M1/R4/B0 – M1/R4/B7
M1/R0/B0 – M1/R0/B7
M1/R1/B0 – M1/R1/B2
wire #3 - wire #14
Wire #16

## Slide 7: MCP Leds
led_LNAV = 0x01; //32 Point Output Module wire #3
led_HDG = 0x02; //32 Point Output Module wire #4
led_FLCH = 0x04; //32 Point Output Module wire #5
led_VNAV = 0x08; //32 Point Output Module wire #6
led_SPD = 0x10; //32 Point Output Module wire #7
led_THR = 0x20; //32 Point Output Module wire #8
led_ALT = 0x40; //32 Point Output Module wire #9
led_VS = 0x80; //32 Point Output Module wire #10
led_LOC = 0x01; //32 Point Output Module wire #11
led_APPR = 0x02; //32 Point Output Module wire #12
led_AP2 = 0x04; //32 Point Output Module wire #13
led_AP1 = 0x08; //32 Point Output Module wire #14
led_AP3 = 0x20; //32 Point Output Module wire #16

## Slide 8: MCP Buttons
button(2,0,b_LNAV); // 64 button module: M1/R4/B0
button(2,1,b_VNAV); // 64 button module: M1/R4/B1
button(2,2,b_FLCH); // 64 button module: M1/R4/B2
button(2,3,b_SPD_MACH); // 64 button module: M1/R4/B3
button(2,4,b_ATHR); // 64 button module: M1/R4/B4
button(2,5,b_THR); // 64 button module: M1/R4/B5
button(2,6,b_SPD); // 64 button module: M1/R4/B6
button(2,7,b_FO_FD); // 64 button module: M1/R4/B7
button(3,0,b_HDG); // 64 button module: M1/R0/B0
button(3,1,b_VS); // 64 button module: M1/R0/B1
button(3,2,b_ALT); // 64 button module: M1/R0/B2
button(3,3,b_APP); // 64 button module: M1/R0/B3
button(3,4,b_LOC); // 64 button module: M1/R0/B4
button(3,5,b_AP1); // 64 button module: M1/R0/B5
button(3,6,b_AP2); // 64 button module: M1/R0/B6
button(3,7,b_AP_Dis_lft); // 64 button module: M1/R0/B7
button(4,0,b_AP3); // 64 button module: M1/R1/B0
button(4,1,b_AP_Dis_rgt); // 64 button module: M1/R1/B1
button(4,2,b_CP_FD); // 64 button module: M1/R1/B2
button(5,5,b_SPD_ROT);
button(5,6,b_ALT_ROT);
button(5,7,b_HDG_ROT);

## Slide 9: EPICINFO.CFG - MCP
5413
Project Magenta FSUIPC Offset
EventID
0
EventID

## Slide 10
FSUIPC
SPDP Bit10 (SPD pushbutton 747 MCP) HDGP Bit11 (heading SEL pushbutton 747 MCP) ALTP Bit12 (ALT pushbutton 747 MCP) F/D Copilot On B17 F/D Copilot Off B18 ATON Bit19 (switch on) ATFF Bit20 (switch off) THR Bit21 SPD Bit22 MACH Bit23 (spd/mach toggle... C/O, SEL) FLCH Bit24 HDG Bit25 VNAV Bit26 LNAV Bit27 LOC Bit28 APP Bit29 ALT Bit30 (ALT HOLD!) VS Bit31
EPIC